jHD28-2F327-FPR-JF

200万 28人数统计红外筒机3516CV500+327

产品特点：

专业智能功能

·内嵌智能深度学习人脸算法，自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像；

·支持人脸抓拍功能，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图；

·支持多种人脸抓拍模式：快速、间隔、离开后（有：距离选优、质量选优）等人脸抓拍模式，抓拍次数可设；

·支持人脸区域识别、区域屏蔽、人脸ID统计以及多种人脸参数设置；

·支持每帧最多32个人脸检测；

·支持人脸30*30-500*500像素之间的人脸检测；

·支持人脸图片及原图上传，人脸图片编码质量可调；

·支持人数统计，准确输出客流数量和方向。

·支持人员聚集报警功能，人数达到上限，产生报警；

·支持口罩识别，未带口罩，产生报警；

·支持人脸智能曝光模式，宽动态范围达80dB，强逆光下人脸依然清晰可见；

·人脸抓拍场景分别针对逆光环境和普通环境，有逆光场景和普通场景两种模式可设置；

·内置电动镜头变焦镜头，操作简易，变焦过程平稳；

·内置高效红外阵列灯，低功耗，配合ICR红外滤光片，自动切换彩/黑模式，实现昼夜不间断抓拍人脸；

·支持Smart IR，能通过智能调整亮度曲线，从而防止某区块图像过曝以及某区块图像曝光不足等现象；

通用功能

·最高分辨率可达200万像素（1920×1080），并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅

·逐行扫描CMOS，捕捉运动图像无锯齿

·采用最新标准H.265+ 视频压缩技术，压缩比高，码流控制准确、稳定

·内置自动日夜型双滤光片切换机构，具有手动或自动彩转黑等多种切换方式

·支持智能编码，最大支持4个ROI感兴趣区域

·支持智能控制，一键控制报警开关、故障清除

·支持数字宽动态，3D数字降噪功能

·具有多种白平衡模式，适合各种场景需求

·支持Onvif协议、国标GB28181

·支持DC 12V / POE供电可选；

订货型号：jHD28-2F327-FPR-JF/ jHD28-2F327-FPR-JF-POE

技术参数：

| 型号 | jHD28-2F327-FPR-JF |
| --- | --- |
| 摄像机 |
| 传感器类型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| 电子快门 | 1/12s~1/8000s |
| 最低照度 | 彩色0.005Lux@F1.2 黑白0.007Lux@F1.2 |
| 信噪比 | ≥50Db(AGC OFF) |
| 宽动态范围 | ≥80Db |
| 降噪 | 3D 数字降噪 |
| 镜头类型 | 2.8-12mm φ14, 水平视场角 116°-38° |
| 压缩标准 |
| 视频压缩标准 | H.265+/H.265/H.264/MJPEG |
| 编码类型 | Main Profile |
| 视频码率 | 32 Kbps~16Mbps |
| 图像 |
| 图像设置 | 可调节亮度、对比度、饱和度、锐度、白平衡;AWB（自动白平衡）、AGC（自动增益）；支持隐私区遮挡;OSD叠加； |
| 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
| 视频分辨率 | 主码流 | 1080P(1920×1080)/1280×720 |
|  | 辅码流 | D1(704×576)/VGA(640×480)/640×352/QVGA(320×240) |
| 视频帧率 | 50Hz: 1~25fps 60Hz: 1~30fps |
| 字符叠加 | 支持 |
| Smart功能 |
| Smart 编码 | 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持4个ROI区域 |
| Smart 侦测 | 移动侦测 |
| Smart 控制 | 支持智能控制报警开启、报警关闭、故障清除、智能降噪 |
| 专业智能 |  |
| 人脸抓拍 | 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 |
| 人数统计 | 支持人数统计，准确输出客流数量和方向 |
| 人员聚集 | 支持人员聚集报警功能，人数达到上限，产生报警； |
| 口罩识别 | 支持口罩识别，未带口罩，产生报警 |
| 抓拍模式 | 快速、间隔、离开后等多种人脸抓拍模式，抓拍次数可设 |
| 人脸抓拍像素 | 支持30*30-500*500像素之间的人脸检测 |
| 人脸曝光 | 支持 |
| 图片信息 | 图片采用JPEG编码格式，支持人脸图片及原图上传，人脸图片编码质量可调 |
| 上传方式 | 私有协议、FTP、HTTP |
| 网络参数 |
| 网络协议 | Ipv4,TCP/IP, UDP, RTP, RTCP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP； |
| 接入标准 | 支持最新ONVIF/ GB28181 |
| 客户端访问数量 | 可支持8个用户同时登入 |
| 辅助接口 |
| 网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| 音频接口 | 1个音频输出接口，可外接音箱 1个音频输入接口 |
| 报警接口 | 1路开关量报警输出/1路报警输入 |
| 复位接口 | 1路Reset接口 |
| 扩展口 | Micro SD卡插槽 |
| 常规参数 |
| 红外距离 | 最远达30m |
| 供电 | DC 12V±20％ / POE(802.3at)（可选） |
| 功耗 | DC12V：12W MAX |
| 工作温度、湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 防护等级 | IP66 |
| 尺寸 | 208.4*100.01*94.96mm |
| 重量 | 1200g(含包装配件) |
| 安装方式 | 壁装或吊装，标配不带安装支架 |

### 外形尺寸图(mm)：