iHD23-2F327-FPR-JF

200万 23人数统计红外筒机3516CV500+327

通用功能

·最高分辨率可达200万像素（1920×1080），并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅

·逐行扫描CMOS，捕捉运动图像无锯齿

·采用最新标准H.265+ 视频压缩技术，压缩比高，码流控制准确、稳定

·内置自动日夜型双滤光片切换机构，具有手动或自动彩转黑等多种切换方式

·支持智能编码，最大支持4个ROI感兴趣区域

·支持智能控制，一键控制报警开关、故障清除

·支持数字宽动态，3D数字降噪功能

·具有多种白平衡模式，适合各种场景需求

·支持Onvif协议、国标GB28181

·支持DC 12V / POE供电可选；

订货型号：iHD23-2F327-FPR-JF/ iHD23-2F327-FPR-JF-POE

技术参数：

| 型号 | iHD23-2F327-FPR-JF |
| --- | --- |
| 摄像机 |
| 传感器类型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| 电子快门 | 1/12s~1/8000s |
| 最低照度 | 彩色0.005Lux@F1.2; 黑白0.007Lux@F1.2; |
| 信噪比 | ≥50dB(AGC OFF) |
| 宽动态范围 | ≥80dB |
| 降噪 | 3D 数字降噪 |
| 镜头类型 | 2.8-12mm φ14, 水平视场角 116°-38° |
| 压缩标准 |
| 视频压缩标准 | H.265+/H.265/H.264/MJPEG |
| 编码类型 | Main Profile |
| 视频码率 | 32 Kbps~16Mbps |
| 图像 |
| 图像设置 | 可调节亮度、对比度、饱和度、锐度、白平衡;AWB（自动白平衡）、AGC（自动增益）；支持隐私区遮挡;OSD叠加； |
| 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
| 视频分辨率 | 主码流 | 1080P(1920×1080)/1280×720 |
|  | 辅码流 | D1(704×576)/VGA(640×480)/640×352/QVGA(320×240) |
| 视频帧率 | 50Hz: 1~25fps 60Hz: 1~30fps |
| 字符叠加 | 支持 |
| Smart功能 |
| Smart 编码 | 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持4个ROI区域 |
| Smart 侦测 | 移动侦测 |
| Smart 控制 | 支持智能控制报警开启、报警关闭、故障清除、智能降噪 |
| 专业智能 |  |
| 人数统计 | 支持人数统计，准确输出客流数量和方向 |
| 人员聚集 | 支持人员聚集报警功能，人数达到上限，产生报警； |
| 口罩识别 | 支持口罩识别，未带口罩，产生报警 |
| 人脸曝光 | 支持 |
| 图片信息 | 图片采用JPEG编码格式，支持人脸图片及原图上传，人脸图片编码质量可调 |
| 上传方式 | 私有协议、FTP、HTTP |
| 网络参数 |
| 网络协议 | IPv4,TCP/IP, UDP, RTP, RTCP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP； |
| 接入标准 | 支持最新ONVIF/ GB28181 |
| 客户端访问数量 | 可支持8个用户同时登入 |
| 辅助接口 |
| 网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| 电源接口 | 1路DC12V/2A |
| 报警接口 | 1路开关量报警输出 |
| 音频接口 | 1路音频输出 |
| 常规参数 |
| 红外距离 | 最远达30m |
| 供电 | DC 12V±20％ / POE(802.3at)（可选） |
| 功耗 | DC12V：12W MAX |
| 工作温度、湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 防护等级 | IP66 |
| 尺寸 | 196.5*99*87mm |
| 重量 | 1100g(含包装配件) |
| 安装方式 | 壁装或吊装(标配不带安装支架) |

### 外形尺寸图(mm)：